## Slide 1: Оптимизация аэродинамической формы летательного аппарата на основе решения уравнений Рейнольдса
Черных В. В.
Научный руководитель: Судаков В. Г.

## Slide 2: Введение
Актуальные проблемы оптимизации в инженерных задачах:
Высокоуровневая и многокритериальная оптимизация
Работа с ограничениями
Эффективная параметризация
Вечные проблемы:
Дороговизна вычислений
Мультимодальность и шум целевой функции
Задача: создание платформы для оптимизации и изучения обозначенных проблем.

## Slide 3: Методология
Изучение существующих результатов
Построение программы-платформы на языке Python:
  Параметризация и создание геометрии
  Генерация структурированной сетки
  Расчет с использованием RANS-SA решателя
  Блок оптимизации
Получение результатов оптимизации с использованием различных методов и их анализ

## Slide 4: Параметризация геометрии
Верхняя и нижняя поверхность задаются кривыми Безье
Точки равномерно распределены по оси абсцисс
Жестко задается угол заклинения задней кромки
Всего 2N-6 параметров, N - число точек каждой кривой.
Геометрия тем вариативнее, чем больше точек
Проблемы:
Корректное соблюдение толщины
Эффективная борьба с абсурдными геометриями

## Slide 5: Создание сетки
Автоматическое перестроение на каждой итерации
Алгоритм на языке tlcm
Используется структурированная C-сетка
Параметризуются:
  Густота сетки
  Размер пристеночной ячейки
  Размер расчетной области

## Slide 6: Верификация

## Slide 7: Расчетный метод и валидация
Используется промышленный RANS солвер
Модель - идеальный газ + формула Сазерленда + Pr = 0.72
Модель турбулентности - Spalart-Allmaras
Валидация на случаях AGARD-138
Целевой Cya достигается варьированием угла атаки в ходе расчета

## Slide 8: Блок оптимизации
Связывает воедино все блоки
Использует метод CG из SciPy
Входные параметры:
  Число Маха
  Целевой Cya
  Температура
  Число Рейнольдса
Первые результаты показывают работоспособность метода
Является основной целью дальнейших исследований

## Slide 9: Дальнейшие цели
Повышение качества CFD расчета
Создание алгоритма построения сетки около профиля с конечной толщиной задней кромки
Изучение влияния на результат оптимизации:
  Целевой функции
  Количества параметров
  Различных локальных методов
Создание и проверка нового способа параметризации, исключающего возможность самопересечений и создания «абсурдных геометрий»
Переход к глобальной оптимизации (EGO) и сравнение с предыдущим результатом