## Slide 1: Оптимизация аэродинамической формы летательного аппарата на основе решения уравнений Рейнольдса
Направление подготовки: 03.03.01 Прикладные математика и физика
Студент: Черных Владимир Владимирович
Научный руководитель: д.ф.-м.н. Судаков Виталий Георгиевич
Кафедра аэрофизики и летательных аппаратов ПИШ ФАЛТ МФТИ
Жуковский, 2026

## Slide 2: Актуальность
Оптимизация формы ЛА на основе CFD переживает бурный рост
Использование решателей RANS сопряжено с дороговизной вычислений
Актуальна проблема поиска глобального минимума
Шум целевой функции усложняет поиск
Конструкционные ограничения усложняют топологию пространства решений
Для современного проектирования летательных аппаратов необходимы автоматизированные комплексы, обладающие устойчивостью

## Slide 3: Цель и задачи
Цель — разработка и применение вычислительного комплекса оптимизации формы летательного аппарата на примере минимизации аэродинамического сопротивления профиля в трансзвуковом потоке
Задачи:
Анализ существующих подходов к оптимизации аэродинамических профилей
Создание программного кода автоматизированного расчетного комплекса
Сравнительный анализ методов поиска и способов постановки задач с ограничениями

## Slide 4: Личный вклад
Создан программный код для параметризации, построения сетки, управления расчетом, оптимизации и обработки результатов
Проведена валидация и верификация расчетного метода
Проверены различные способы постановки ограничений
Различными методами получен набор решений оптимизационной задачи с установленной точностью

## Slide 5: Обзор проблемы

## Slide 6: Постановка задачи
Задача — при заданном режиме обтекания и Cya найти профиль с минимальным Cxa, удовлетворяющий ограничениям
Режим обтекания: M, Re, T,
Ограничения: толщина профиля, радиус передней кромки, толщина задней кромки
Параметризация формы с помощью кривых Безье
Результат оценивался по Cxa, скорости выполнения алгоритма и его устойчивости

## Slide 7: Методы решения задачи оптимизации
Надежной работы удалось достигнуть с использованием алгоритмов EGO, CG, MADS
EGO — глобальная оптимизация на основе суррогатного моделирования
CG — градиентный локальный метод
MADS — безградиентный метод, эффективный в условиях сильного влияния шума
На начальном этапе использовалась реализация библиотеки scipy.optimize, в дальнейшем использовалась DAKOTA

## Slide 8: Работа CFD для получения целевой функции
Использовался промышленный RANS решатель
Для минимизации влияния сетки написан скрипт автоматического построения структурированной сетки около профиля
Проведена валидация и анализ сеточной сходимости
Модель турбулентности — SA
Для борьбы с

## Slide 9: Зависимость результата от числа параметров
Постановки конкретных задач
Условия и результаты экспериментов
Формулы, графики, таблицы
Сравнения различных методов с результатами других авторов и между собой
Анализ и интерпретация полученных результатов

## Slide 10: Заключение
Создан программный комплекс для оптимизации на основе CFD
Проведена апробация на примере профильной задачи
В предложенной параметризации для достижения результата в пределах точности метода достаточно 6 параметров
Предложено использовать гибридный метод, включающий в себя последовательное переключение между методами
Возможные направления развития:
1) Решение трехмерной задачи
2) Многокритериальная оптимизация
3) Введение альтернативных способов параметризации

## Slide 11: Постскриптум
Данный шаблон презентации носит рекомендательный характер и не является строгим стандартом.
Структура может и должна быть адаптирована под специфику вашей работы, требования научного руководителя и личные предпочтения.
Вы вправе добавлять или удалять слайды, менять порядок слайдов, изменять визуальное оформление и уровень детализации.